Краткая информация о работе за 2012 год

Исина Д.К., к.т.н., профессора КарГТУ, действительного члена

Международной академии информатизации

Выполнены следующие виды работ:

1. Научно-исследовательская работа «Исследование и проведение опытно-промышленных испытаний по получению ферросплавов из  шлама черных сланцев Большого Каратау».

Отчет включает описание методик, экспериментальных установок, результаты исследований комплекса физико-химических и технологических свойств шлама черносланцевых руд месторождения «Большое Каратау» (далее – шлама) с позиций использования данного техногенного сырья в производстве ферросиликоалюминия марки ФС60А15 и ферросилиция марки ФС65 в руднотермических печах (печах с погруженной дугой).

Цель работы – изучить основные физико-химические свойства шлама и выполнить металлургическую оценку пригодности данного сырья для выплавки указанных сплавов в руднотермической печи.

2. Научно-исследовательская работа «Промышленная отработка и внедрение технологии стабилизации шлаков рафинированного феррохрома путем регулирования основности шлаков».

Объектом исследования является изучение возможности металлотермического получения рафинированного феррохрома с использованием в качестве восстановителя ферросиликоалюминия с наведением нерассыпающихся шлаков.

Цель работы – разработка технологии выплавки рафинированных сортов феррохрома с использованием комплексного сплава ФСА в качестве восстановителя. Подбор оптимальных составов шихт и их фракционного состава в зависимости от требуемого марочного сортамента сплава.

3. Научно-исследовательская работа «Разработка технологии выплавки ферросилиция ФС75 из кварцита Бобровского месторождения»

Настоящий отчет включает описание методик, экспериментальных установок, результаты исследований комплекса физико-химических и технологических свойств кварцита Бобровского месторождения с позиции использования данного рудного сырья в производстве ферросилиция марки ФС75 в дуговых руднотермических печах.

Цель работы – изучить основные физико-химические свойства бобровского кварцита и разработать технологию выплавки ферросилиция ФС75 в руднотермической печи из данного сырья.

4. Научно-исследовательская работа «Разработка технологии получения наноструктурных металлоизделий методом совмещения процессов литья заготовок и продавливания в равноканальных ступенчатых матрицах (РКСМ)» (по тематике АО «Фонд науки»)

Цель данной работы – анализ результатов экспериментальных исследований и обоснование  выбранного варианта способа обработки металлов совмещающий литью и продавливание заготовок в раноканальных ступенчатых матрицах (РКСМ).

Проведены экспериментальные исследования   способа литья и продавливания металлов, обеспечивающие получение заготовок с  ультрамелкозернистой структурой и повышенными физико-механическими свойствами, анализ полученных результатов экспериментальных исследований и выбран наиболее оптимальный вариант процесса совмещения литья и продавливания.

5.  С целью совершенствования педагогического мастерства и использования в учебном процессе  передовых инновационных технологий обучения были проведены стажировки в университетах России и Казахстана:

- поездка в г. Новосибирск (Новосибирский государственный технический университет);

- поездка в г. Томск (Томский политехнический  университет);

- поездка в г. Чимкент (Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Аузова);

- поездка в г. Астана (Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина),

Издание учебников, получение патентов и опубликование

научных статей:

1. Разработаны и изданы 6 учебников с грифом МОН РК:

- Газалиев А.М., Рощин В.Е., Рощин А.В., Исин Д.К. Выплавка и разливка стали. Учебник, 2012, 435 с.( верстка и тиражирование производились в Издательско-полигравическом центре Казахстанско-Российского университета);

- Д.Қ. Исин. Құю өндірісі. Оқулық  2012.-386 6. (верстка и тиражирование производились в типографии «ИП Боровский»);

- Ғазалиев А.М., Исағүлов А.З., Жалимбетов С.Ж., Егоров В.В. Исин Д.Қ. Қорытпалар балқытудың  технологиялық процестері және құюдың жаңа тәсілдері. Оқулық , 2012, 424 б. (верстка и тиражирование производились в типографии «ИП Черемухина»);

- Исағұлов А.З., Жалимбетов С.Ж., Исин Д.Қ., Исағұлова Д.А., Исин Б.Д. Құймалар өндірудің теориялық және технологиялық негіздері. Оқулық, 2012, 470 б.;

- Металдар және қорытпалар өндірудің теориясы мен технологиясы. Оқулық, 2012. - 693 6.;

-  А.М. Ғазалиев, А.З. Исағұлов, Е.Б. Сүлеймен, В.В. Егоров, Д.Қ. Исин.  Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы. Оқулық, 2012. -718 6.

2. Для подготовки специалистов в колледжах и технических профессиональных учебных заведениях разработаны и приняты к изданию Республиканским научно-методическим центром 10 учебной литературы  и учебных пособий по специальным дисциплинам на казахском и русском языках.

3. Получил один инновационный патент и два «Заключение о выдаче инновационных патентов на изобретение». В 2012 году опубликованы доклады на 2-х международных конференциях и 1 научная статья в журнале «Металлург» (г.Москва), который входит в каталог ВАК-журналов Российской Федерации.

4. Опубликование статей:

- Селектвное восстановление металлов-технологическая перспектива развития черной металлургии. Труды Международной научной конференции «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030», часть 1, Караганда, 2012 г.;

- Математические методы планирования эксперимента при модифицировании стали. Труды Международного симпозиума «Информационно-коммуникационные технологии в индустрии , образовании и науки» 22-23 ноября, часть 3,  Караганда, 2012 г.;

- научная статья в журнале «Металлург» (г. Москва), который входит в каталог ВАК-журналов Российской Федерации.

5. Разработан учебно-методический комплекс дисциплины «Физические свойства материалов».

6. С целью внедрения  в учебный процесс  инновационной технологии обучения разработаны: мультимедийный электронный лекционный курс по дисциплине «Арнайы құю әдістері»; инновационная технология обучения при освоении курса «Физика металлов и физические свойства материалов».

Методическое построение, научный уровень и последовательность изложения материала в тексте мультимедийной лекции способствуют успешному освоению дисциплины и являются весьма полезными бакалаврам и магистрантам при очередной аттестации и сдаче предметных экзаменов, а также при решении технологических задач на СРСП и выполнении домашних заданий.

к.т.н., профессор кафедры ММ и Н                      Исин Д.К.