Отчет академика МАИН Асангалиева Е.А

1.Инновационный патент №28911 Подвеска транспортного средства опубликован бюллетень №9 от15.09.2014года  Комитета интеллектуальной собственности МИНЮСТРК в соавторстве

Изобретение относится к наземным транспортным средствам общего пользования для перемещения пассажиров и грузов и может быть использована в автомобилестроении. Технический результат, получаемый от использования изобретения, заключается в повышении эксплуатационной нажежности и долговечности регуляторов величины деформации  за счет их размещения в более чистой окружающей среде, например, внутри кузова автомобиля. Предложена подвеска транспортного средства, преимущественно автомобиля, снабженного источником сжатого воздуха, содержащая раму машины, ось и колеса, при этом ось взаимодействует с рамой посредством амортизаторов в виде пружин и пневмоамортизаторов, или  только пневмоамортизаторов, и снабжена регуляторами величины деформации равной на обеих колес, независимо от нагрузок, приходящихся на каждое колесо, при этом регуляторы величины деформации выполнены в виде золотников, размещенных параллельно пневмоамортизаторам, которые связаны с рабочими полостями пневмоамортизаторов и с источником сжатого воздуха отличающаяся тем, что золотники жестко связаны с рамой, кинематически связаны с осью, а их патрубки соединены с источником сжатого воздуха жестко или гибкими рукавами, а с рабочими полостями пневмоамортизаторов гибкими рукавами.

2. 1.Инновационный патент №28932 Устройство  для уплотнения грунта  опубликован бюллетень №9 от15.09.2014года  Комитета интеллектуальной собственности МИНЮСТРК в соавторстве

Изобретение относится к строительству, а именно к уплотнению просадочных и других сжимаемых грунтов путем сплошного трамбования. Технический результат от  использования изобретения заключается в том, что для использования базовой машины при трамбовке, ее грузоподьемность может быть равна массе трамбовки. Требуемый технический результат достигается тем,что устройство для уплотнения грунта, содерзащее направляющую мачту, трамбовку с зацепом и связанный с тяговым органом базовой машины захватный механизм с травесой, при  этом траверса снабжена фиксатором ее положения относительно направляющей мачты на высоте подъема трамбовки, отличающийся тем, что направляющая мачта снбжена ограниченно поворотными откидными упорами, выполняющими роль фиксатора, захватный механизм выполнен в виде клещевого захвата с обоймой и шарнирно связанными с ней  полузахватами, при этом обойма снабжена консолями, взаимодействующими с откидными упорами для опускания клещевого захвата пр и сбросе трамбовки.

3. Статья название: Receiving the ointment on the basis of the plantago major for treatment cows diseases of skin of dugs в соавторстве

Опубликована в международной научно-практической конференции «Зеленая экономика-будущее человечества» 24.05.2014 ВКГТУ им. Д.Серикбаева Усть-Каменогорск.

4. Статья название: Орман питомнигіндегі топырақты өңдеу және құнарлығын арттыру в соавторстве

ХIV Республиканской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 9.04.2014 ВКГТУ им. Д.Серикбаева Усть-Каменогорск.